ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Комплект лабораторного оборудования

«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»

исполнение стендовое, компьютерная версия

## Назначение

Комплект лабораторного оборудования «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» предназначен для проведения лабораторно-практических занятий в учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, для получения базовых и углубленных профессиональных знаний и навыков по одноименной дисциплине.

## Технические характеристики

| Потребляемая мощность, В·А, не более | 200 |
| --- | --- |
| Электропитание: от трехфазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением, В частота, Гц | 380 50 |
| Рабочее напряжение, В | 12 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Диапазон рабочих температур, ˚С | +10…+35 |
| Влажность, % | до 80 |
| Габаритные размеры, мм, не более длина (по фронту) ширина (ортогонально фронту) высота | 1200 700 1600 |
| Масса, кг, не более | 60 |
| Количество человек, которое одновременно и активно может работать на комплекте | 2 |

Технические требования

Комплект лабораторного оборудования «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» выполнен в стендовом исполнении, имеет один тематический моноблока, который расположен на собственном лабораторном столе, оснащенным выдвижной полкой для ноутбука и выдвижным ящиком.

Рабочее напряжение стенда составляет 12В, что обеспечивает Электробезопасность при работе с оборудованием.

Конструкция тематических моноблоков обеспечивает возможность подключения внешних модулей и измерительных приборов.

Наличие ноутбука, осциллографа и программного обеспечения позволяет выполнить осциллографирование переходных процессов, снимать статические и динамические характеристики с помощью виртуальных приборов.

Комплектность

1. Ноутбук – 1 шт.

Назначение

Ноутбук предназначен для управления модулями стенда, отображения результатов измерений приборами и осциллографом.

Технические характеристики

| № п/п | Техническая спецификация Товара | Требование к технической спецификации Товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Процессор и частота | Не менее Celeron 1600МГц |
| 2 | Объем памяти | Не менее 2Gb |
| 3 | Оптический привод | Не менее DVD±RW SATA |
| 4 | Жесткий диск | Не менее 500 Gb, SATA 6Гб/с, 5400RPM |
|  | Разъемы | Не менее 3х USB2.0, RJ 45, |
|  | Модель встроенной видеокарты | Наличие |
| 7 | Манипулятор “мышь” | USB, 2х кнопочная оптическая со скроллингом, коврик для мыши |
| 8 | Предустановленное программное обеспечение | Microsoft Windows 7 или позднее. |
| 9 | Дисплей | Тонкопленочные транзисторы (TFT) LCD. Не менее 15.6" широкоформатный, не менее 1366x768 |

2. Лабораторный стол – 1 шт.

Назначение

Лабораторный стол предназначен для установки тематического моноблока,  ноутбука и другого необходимого оборудования.

Технические требования

Лабораторный стол состоит из основания и столешницы. Основание стола представляет собой сварную конструкцию, выполненную из металлического профиля 20×20×2, покрытого порошковой краской RAL 7035. Основание укомплектовывается упорами типа «Колесо» с установочной площадкой 60×60 мм и диаметром колеса 50 мм.  На основании лабораторного стола жестко закреплена столешница, которая выполнена из диэлектрического материала. Лабораторный стол оснащен эргономичной выдвижной полкой для ноутбука, а также выдвижным ящиком для хранения технической документации и аксессуаров.

3. Моноблок «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» - 1 шт.

Назначение

Моноблок «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» предназначен для проведения лабораторно-практических работ по разделам одноименной дисциплине.

Технические требования

Моноблок имеет основание, выполненное из анодированных алюминиевых профилей, типов С1-141 и С1-041. Боковые панели моноблока выполнены из полистирола, толщиной 3 мм белого цвета (глянец). Задняя стенка моноблока выполнена из материала ПВХ, толщиной 5 мм белого цвета (матовый). Лицевая панель выполнена из алюминиевого композитного материала БИЛДЕКС, наполнитель полиэстер, цвет белый BL 9003, толщиной 3 мм. Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с помощью цветной УФ термопечати с полиуретановым прозрачным покрытием.

Моноблок оснащен розеткой 220В, 50 Гц, для обеспечения питания ноутбука.

3.1 Модуль «Питание» - 1 шт.

Назначение

Модуль «Питание» предназначен для ввода трехфазного напряжения 380 В, защиты от коротких замыканий в элементах стенда, а также подачи напряжений питания к отдельным модулям стенда.

Технические характеристики

| Ток утечки, мА | 30 |
| --- | --- |
| Ток защиты, А | 16 |

Технические требования

Модуль питания включает в себя вводной дифференциальный автомат, индикатор фаз, кнопочный пост управления Вкл/Выкл с магнитным пускателем, кнопку аварийного отключения.

3.2. Модель питания электрической сети – 1 шт.

Назначение

Модель питания электрической сети представляет собой модель трехфазного трансформатора реальной понижающей подстанции.

Технические требования

Модель реализована на трансформаторах с характеристиками: 30 ВА, 220/12 В. Выход модуля – система трехфазного напряжения амплитудой 12 В. Модель питания электрической сети оснащена кнопкой Авария, нажатие которой соответствует снижению напряжения до 5 В.

3.3. Модель резервного питания электрической сети – 1 шт.

Назначение

Модель резервного питания электрической сети представляет собой модель трехфазного трансформатора реальной понижающей подстанции, выполняет функцию резервирования питания электрической сети.

Технические требования

Модель реализована на трансформаторах с характеристиками: 30 ВА, 220/12 В. Выход модуля – система трехфазного напряжения амплитудой 12 В.

3.4. Модель трехфазного трансформатора – 1 шт.

Назначение

Модель трехфазного трансформатора моделирует работу силового трансформатора на подстанции, предназначена для исследования релейной защиты трансформаторов.

Технические требования

Модуль состоит из трансформаторной группы, состоящей из трех маломощных однофазных трансформаторов с характеристиками: 30 ВА, 220/12 В.

3.5. Модель линии электропередач – 1 шт.

Назначение

Модель линии электропередач моделирует работу ЛЭП, предназначена для исследования релейной защиты линий электропередач.

Технические требования

Изменение активного и индуктивного сопротивлений линии осуществляется галетными переключателями.

Модель линии электропередач оснащена кнопкой Авария, нажатие которой соответствует появлению предельного тока утечки.

3.6. Активная нагрузка – 1 шт.

Назначение

Модуль Активная нагрузка предназначен для моделирования потребителей.

Технические требования

Модуль Активная нагрузка представляет собой трехфазную группу переменных резисторов, переключение параметров обеспечивается галетным переключателем. Номинальное напряжение 12 В.

3.7. Короткозамыкатель – 1 шт.

Назначение

Модуль Короткозамыкатель представляет собой устройство для моделирования режима КЗ с кнопочным управлением.

3.8. Модель устройства «Релейная защита и автоматизация» - 1 шт.

Назначение

Модель устройства «Релейная защита и автоматизация» предназначена для измерения режимных параметров, сравнения их с уставками защиты и принятия решения, по включению/отключению защищаемого участка.

Технические требования

Модель устройства «Релейная защита и автоматизация» состоит из цифрового трехфазного ваттметра и микропроцессорной системы управления.

Модель устройства «Релейная защита и автоматика» позволяет регистрировать фазные напряжения и токи, измерять значение полной мощности и коэффициента мощности, изменять уставки по току, по времени, по напряжению,  а так же проводить настройку работы устройств автоматического повторного включения и автоматического включения резерва.

3.8.1 Цифровой трехфазный ваттметр – 1 шт.

Назначение

Цифровой трехфазный ваттметр предназначен для измерения напряжения, тока и  активной мощности в каждой фазе трехфазного напряжения.

Технические характеристики

| Точность измерения напряжения, В. | 0,1 |
| --- | --- |
| Точность измерения тока, А | 0,01 |
| Точность измерения мощности, Вт | 1 |
| Максимальная частота входного сигнала, кГц | 1 |
| Время интеграции, с | 0,5 |
| Диапазон измерения напряжения, В | 0…600 |
| Диапазон измерения тока, А | 0…10 |

Технические требования

Наличие графического ЖК дисплея для цифровой индикации среднеквадратичных значений напряжения и тока, а также значения потребляемой активной мощности и коэффициента мощности для каждой фазы.

Ваттметр позволяет измерять как переменное, так и постоянное напряжение и ток.

3.8.2 Микропроцессорная  система – 1 шт.

Назначение

Микропроцессорная система предназначена для управления модулями стенда, а также обеспечивает измерение, отображение и сохранение режимных параметров.

Технические требования

Микропроцессорная система представляет собой базовую платформу, выполненную в виде кросс-панели EL-01-05, рассчитанную на установку 5 субмодулей.

Базовая платформа оснащена:

- разъем питания типа SIL156, ±12 В.

- разъем типа IDC-10 для подключения дополнительных кросс-панелей, 2 шт.

- разъем для подключения дополнительного питания SIL156, +5 В.

- разъем для подключения дополнительных устройств по интерфейсы RS485.

- слоты SL-62 для подключения субмодулей.

Основание базовой платформы выполнена из материала FR-4, прочностью сцепления класса H и T, метод проверки: IPC-SM-840 C. Все надписи нанесены при помощи лазерного печатающего устройства с 600 точек/дюйм.

Модульная архитектура базовой платформы позволяет проводить модернизацию методом добавления дополнительных кросс-панелей, каждая из которых рассчитана на подключение 4 и более субмодулей.

Субмодули представляют собой сменные устройства, которые позволяют:

- управлять различными устройствами (регулятор напряжения, функциональный генератор, преобразователь частоты и т.д.);

- производить измерения физических величин (ток, напряжение, температура, давление и т.д.);

- обрабатывать и передавать измеренные величины;

Каждый субмодуль имеет в составе микропроцессор, который обеспечивает предварительную обработку информации.

Субмодуль подключается в слоты SL-62 базовой платформы, с помощью внешних контактов в количестве 62 шт.

Субмодуль выполнен из материала FR-4, прочностью сцепления класса H и T, метод проверки: IPC-SM-840 C. Все надписи нанесены при помощи лазерного печатающего устройства с 600 точек/дюйм.

Субмодули могут быть связаны по интерфейсу RS485 или по интерфейсу I2С.

Максимальное количество одновременно подключаемых субмодулей ограничено только нагрузочными возможностями интерфейсов.

Связь с компьютером производится по интерфейсу USB (по желанию заказчика может быть установлена беспроводная система связи с дальностью до 400м). Управление всеми устройствами производится с помощью уникального протокола обмена. Скорость обмена по линии RS485 составляет 115200 бод, тактовая частота I2С 100 кГц.

3.9. Модуль ввода-вывода – 1 шт.

Назначение

Модуль ввода-вывода предназначен для отладки стенда, а также подключения ноутбука к аппаратной части стенда через USB разъем.

4. Набор аксессуаров и документов – 1 шт.

4.1 Комплект соединительных проводов и сетевых шнуров – 1 шт.

Комплект представляет собой минимальный набор соединительных проводов и сетевых шнуров, необходимых для выполнения базовых экспериментов.

4.2 Паспорт – 1 шт.

Паспорт – основной документ, определяющий название, состав комплекта, а также гарантийные обязательства.

4.3 Техническое описание оборудование – 1 шт.

Техническое описание оборудования - это комплект сопроводительной документации стенда с подробным описанием основных технических характеристик стенда.

4.4 Мультимедийная методика – 1 шт.

Мультимедийная методика представляет собой учебный фильм с подробным описанием оборудования, а также краткой демонстрацией выполнения основных экспериментов.

4.5 Комплект программного обеспечения – 1 шт.

В состав комплекта программного обеспечения входит ПО для управления модулями стенда.

4.6 Руководство по выполнению базовых экспериментов – 1 шт.

Руководство должно включать краткие теоретические сведения, а также подробный порядок выполнения лабораторных работ:

1. Релейная защита

1.1. Максимальная токовая защита линии электропередач

1.2. Продольная дифференциальная защита линии электропередач

1.3. Максимальная токовая защита трансформатора.

1.4. Дифференциальная защита трансформатора.

2. Автоматика

2.1. Автоматическое повторное включение ЛЭП.

2.2. Автоматическое повторное включение трансформатора.

2.3. Автоматическое включение резерва питающего присоединения.