ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Комплект лабораторного оборудования

«Электрические измерения и основы метрологии»

исполнение настольное, ручная версия

## Назначение

Комплект лабораторного оборудования «Электрические измерения и основы метрологии» предназначен для проведения лабораторно-практических занятий в учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, для получения базовых и углубленных профессиональных знаний и навыков.

## Технические характеристики

| Потребляемая мощность, В·А, не более | 100 |
| --- | --- |
| Электропитание: от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением, В частота, Гц | 220 50 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Габаритные размеры, мм, не более длина (по фронту) ширина (ортогонально фронту) высота | 800 300 600 |
| Общий вес оборудования, кг, не более | 20 |
| Диапазон рабочих температур | +10…35(С |
| Влажность | до 80% |
| Количество человек, которое одновременно и активно может работать на комплекте | 2 |

Комплектность

1. Моноблок «Электрические измерения и основы метрологии» - 1 шт.

Назначение

Моноблок «Электрические измерения и основы метрологии» предназначен для проведения лабораторно-практических работ.

Технические требования

Моноблок имеет основание, выполненное из анодированных алюминиевых профилей, типов С1-141 и С1-041. Боковые панели моноблока выполнены из полистирола, толщиной 3 мм белого цвета (глянец). Задняя стенка моноблока выполнена из материала ПВХ, толщиной 5 мм белого цвета (матовый). Лицевая панель выполнена из алюминиевого композитного материала БИЛДЕКС, наполнитель полиэстер, цвет белый BL 9003, толщиной 3 мм. Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с помощью цветной УФ термопечати с полиуретановым прозрачным покрытием.

1.1 Модуль «Питание» – 1 шт.

Назначение

Модуль «Питание» предназначен для ввода однофазного напряжения 220В, защиты от коротких замыканий в элементах стенда, а также подачи низковольтных напряжений питания переменного и постоянного тока к отдельным модулям стенда.

Технические характеристики

| Ток утечки, мА | 30 |
| --- | --- |
| Ток защиты, А | 16 |

Технические требования

Модуль питания оснащен вводным дифференциальным автоматом, тумблером «Сеть» и светодиодной индикацией.

1.2 Модуль «Функциональный генератор» – 1 шт.

Назначение

Модуль «Функциональный генератор» предназначен для формирования измерительных сигналов различных форм с плавно регулируемой амплитудой и частотой с цифровой индикацией текущего значения частоты и амплитуды.

Технические характеристики

| Амплитуда выходного напряжения, В | 0…10 |
| --- | --- |
| Максимальный ток нагрузки, не менее, А | 0,3 |
| Частотный диапазон, Гц | 1…100 000 |

Технические требования

Грубое и точное регулирование частоты и амплитуды с помощью энкодеров.

Наличие кнопочного переключателя «Режим», для переключения форм измерительных сигналов: синус, меандр, треугольник, пила, обратная пила, сумма первой и второй гармоник, сумма первой и третьей гармоник, положительный меандр, постоянное напряжение.

Наличие графического ЖК дисплея для цифровой индикации текущего значения частоты и амплитуды, а также форма сигнала.

1.3 Модуль «Регулируемый источник питания постоянного тока» - 1 шт.

Назначение

Модуль «Регулируемый источник питания постоянного тока» предназначен для формирования  постоянного напряжения с плавно регулировкой и с цифровой индикацией текущего значения напряжения.

Технические характеристики

| Амплитуда выходного напряжения, В | 0…12 |
| --- | --- |
| Максимальный ток нагрузки, не менее, А | 0,5 |
| Ток защиты, А | 0,05…0,5 |

Технические требования

Грубое и точное регулирование напряжения с помощью энкодера.

Регулирование тока защиты с помощью энкодера.

Наличие графического ЖК дисплея для цифровой индикации текущего значения напряжения, заданного тока защиты, а также тока нагрузки.

При превышении током нагрузки тока защиты, блок питания переходит в режим стабилизации тока.

1.4 Однофазный автотрансформатор – 1 шт.

Назначение

Однофазный автотрансформатор предназначен для плавного регулирования однофазного напряжения переменного тока.

Технические характеристики

| Число фаз | 1 |
| --- | --- |
| Предельное значение тока нагрузки, А | 2 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 |
| Диапазон выходных напряжений, В | 0…250 |
| Частота напряжения, Гц | 50 |
| Защита | от перегрузки по току |

1.5 Измерительный блок – 1 шт.

Назначение

Измерительный блок предназначен для проведения измерения электрических величин, а также исследования измерительных приборов. В состав измерительного блока входят: цифровой ваттметр, миллиамперметр, вольтметр.

1.5.1 Цифровой ваттметр – 1 шт.

Назначение

Цифровой ваттметр предназначен для измерения напряжения, тока и  активной мощности.

Технические характеристики

| Точность измерения напряжения, В. | 0,1 |
| --- | --- |
| Точность измерения тока, А | 0,01 |
| Точность измерения мощности, Вт | 1 |
| Максимальная частота входного сигнала, кГц | 1 |
| Время интеграции, с | 0,5 |
| Диапазон измерения напряжения, В | 0…600 |
| Диапазон измерения тока, А | 0…10 |

Технические требования

Наличие графического ЖК дисплея для цифровой индикации среднеквадратичных значений напряжения и тока, а также значения потребляемой активной мощности и коэффициента мощности.

Ваттметр позволяет измерять как переменное, так и постоянное напряжение и ток.

1.5.2 Миллиамперметр – 1 шт.

Назначение

Миллиамперметр представляет собой магнитоэлектрический прибор, предназначенный для измерения переменного тока от 0 до 200 мА;

1.5.3 Вольтметр – 1 шт.

Назначение

Вольтметр предназначен для измерения переменного напряжения от 0 до 30 В.

1.6 Цифровой двухканальный осциллограф – 1 шт.

Назначение

Цифровой двухканальный осциллограф предназначен для осциллографирования переходных процессов, снятия статических и динамических характеристик.

Технические характеристики

| Полоса пропускания осциллографа, МГц | до 40 |
| --- | --- |
| Количество каналов | два канала, дополнительный канал внешней синхронизации |
| Частота выборки в реальном времени, Ms/s | 100 |
| Разрешение, Bit | 8 |
| ​Емкость памяти, К | 10-64 |
| ​Произвольно настраиваемый режим предзаписи/послезаписи, % | 0 - 100 |
| ​Режим самописца, тестирование по маске, курсорные измерения | Наличие |
| ​23 типа автоматических измерений | Наличие |
| ​Фурье-анализатор спектра, 4 типа математических операций, Лиссажу, | Наличие |
| Автоматическая установка оптимального режима развертки и синхронизации | Наличие |
| Интерфейс USB осциллографа-приставки | USB 2.0 |
| Сохранение данных, форматы | BMP, JPG, Excel |
| Сохранение настроек прибора | Наличие |
| Программное обеспечение совместимое с операционными системами | Windows |

​

1.7 Модуль «Измеритель импеданса» - 1 шт.

Назначение

Модуль «Измеритель импеданса» предназначен для измерения комплексного сопротивления, осуществления измерения модуля, аргумента, расчет эквивалентного сопротивления емкости и индуктивности.

Технические характеристики

| Диапазон измерения, Ом | 10…5·106 |
| --- | --- |
| Рабочая частота, кГц | 1…100 |
| Точность установки частоты, Гц | 1 |

Технические требования

Грубое и точное задание частоты измерения.

Наличие графического ЖК дисплея для цифровой индикации измеряемых величин

1.8 Модуль «Датчики тока и напряжения» – 1 шт.

Назначение

Модуль «Датчики тока и напряжения» предназначен для измерения токов и напряжений в силовых цепях. К выходам модуля подключается осциллограф.

Технические характеристики

| Датчик тока | Максимальный ток, А | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | Максимальная частота, Гц | 80 |
|  | Внутреннее сопротивление, мОм | 1,2 |
|  | Коэффициент преобразования, мВ/А | 180 |
| Датчик напряжения | Максимальное напряжение, В | 500 |
|  | Коэффициент преобразования | 2500/1000 |
|  | Номинальный входной ток, мА | 25 |

1.9 Модуль «Мультиметры» - 1 шт.

Назначение

Модуль «Мультиметры» предназначен для измерения электрических величин: токов и напряжений постоянного и переменного тока, сопротивления.

Технические характеристики

| Разрядность ЖК дисплея | 3 3/4 |
| --- | --- |
| Постоянное напряжение | 0.4/4/40/400/1000 В |
| Переменное напряжение | 0.4/4/40/400/1000 В |
| Постоянный ток | 400мкА/4 мА/40мА/400 мА/10 А |
| Переменный ток | 400мкА/4 мА/40мА/400 мА/10 А |
| Сопротивление | 400 Ом/4 кОм/40 кОм/ 400кОм/4МОм40/ МОм |
| Прозвонка | есть |
| Диапазон частот по переменному току | 40…400 Гц |

Технические требования

В модуле должно использоваться 2 мультиметра.

1.10 Модуль «Электрические измерения» - 1 шт.

Назначение

Модуль «Электрические измерения» предназначен для выполнения лабораторных работ по измерению электрических величин.

Технические требования

Модуль «Электрические измерения» включает в себя:

– наборное поле для построения измерительного моста,

– набор элементов (резисторы, конденсаторы, катушка индуктивности) с различными номиналами;

– переменный резистор (потенциометр);

– нормальный элемент 2,5 В;

– пиковый детектор с закрытым и открытым входами.

Модуль состоит из базисного материала FR-4, прочностью сцепления класса H и T, метод проверки: IPC-SM-40 C.

Минимальная высота букв 2,0 мм (лазерное печатающее устройство с 1.200 точек/дюйм).

Все надписи нанесены при помощи лазерного печатающего устройства с 600 точек/дюйм. Коммутация осуществляется соединительными проводами.

Модуль позволяет изучать способы измерения сопротивления, емкости и индуктивности различными мостами постоянного и переменного тока, проводить измерения амплитуды переменного напряжения при помощи пикового детектора.

1.11 Блок активной, ёмкостной и индуктивной нагрузки – 1 шт.

Назначение

Блок активной, ёмкостной и индуктивной нагрузки предназначен для формирования различного типа нагрузки при электрических измерениях.

Технические требования

В состав модуля входит:

- сопротивление			3 шт.

- конденсатор			3 шт.

- катушка индуктивности 	3 шт.

1.12 Модуль «Преобразование данных» - 1 шт.

Назначение

Модуль «Преобразование данных» предназначен для проведения лабораторно-практических занятий.

Технические требования

Основание модуля выполнено из материала FR-4 зеленого цвета, надписи и схемы нанесены методом шелкографии. Питание модуля осуществляется через разъем IDC-20.

Модуль содержит все необходимые узлы для исследования принципа аналогового и цифрового преобразования сигналов: блоки Широтно-Импульсного Модулятора (ШИМ), Аналогово-Цифрового Преобразователя (АЦП), Цифро-Аналогового Преобразователя (ЦАП), Поля Ввода Данных и фильтры нижних частот (ФНЧ1 и ФНЧ2).

Для реализации схем электрических соединений, подключения источников питания и измерительных устройств, модуль содержит контактные гнезда типа НШВ 6-12 КВТ.

1.13 Магазин сопротивлений – 1 шт.

Назначение

Магазин сопротивлений - прибор, позволяющий ввести сопротивление току в гальваническую цепь.

Технические требования

Класс точности:				0,2/6∙10-6.

Диапазон значений: 			от 0,1 до 99999,9 Ом ступенями через 0,1Ом

2. Набор аксессуаров и документов – 1 шт.

2.1 Комплект соединительных проводов и сетевых шнуров – 1 шт.

Комплект представляет собой минимальный набор соединительных проводов и сетевых шнуров, необходимых для выполнения базовых экспериментов.

2.2 Паспорт – 1 шт.

Паспорт – основной документ, определяющий название, состав комплекта, а также гарантийные обязательства.

2.3 Техническое описание оборудование – 1 шт.

Техническое описание оборудования - это комплект сопроводительной документации стенда с подробным описанием основных технических характеристик стенда.

2.4 Мультимедийная методика – 1 шт.

Мультимедийная методика представляет собой учебный фильм с подробным описанием оборудования, а также краткой демонстрацией выполнения основных экспериментов.

2.6 Руководство по выполнению базовых экспериментов – 1 шт.

Руководство должно включать краткие теоретические сведения, а также подробный порядок выполнения лабораторных работ:

1. Виды и методы измерений, погрешности измерений, классы точности измерительных приборов;

2. Изучение цифровых мультиметров;

3. Поверка вольтметра с магнитоэлектрической системой;

4. Поверка миллиамперметра с магнитоэлектрической системой;

5. Измерение постоянного тока и напряжения;

6. Измерение переменного тока и напряжения;

7. Расширение пределов измерения амперметра и вольтметра при помощи шунта и добавочного сопротивления;

8. Расширение пределов измерения вольтметра и амперметра при помощи датчиков тока и напряжения;

9. Измерение активной и реактивной мощности при различных видах нагрузки;

10. Измерение коэффициента мощности при различных видах нагрузки;

11. Измерение сопротивления косвенным методом;

12. Измерение сопротивления мостом постоянного тока;

13. Измерение емкости мостом переменного тока;

14. Измерение индуктивности мостом переменного тока;

15. Измерение ЭДС потенциометром постоянного тока;

16. Измерение амплитуды переменного напряжения при помощи диодных амплитудных детекторов;

17. Изучение ЦАП на основе матрицы R-2R;

18. Изучение АЦП;

19. Измерение параметров переменных электрических сигналов (компьютерная версия).

20. Изучение модуляции сигналов с помощью ШИМ

21. Изучение измерения ёмкостного, индуктивного и активного сопротивления с помощью измерителя импеданса.