ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Комплект лабораторного оборудования

«Модель ветроэнергетической установки»

исполнение настольное, ручная версия, с кейсом

Назначение

Комплект лабораторного оборудования «Модель ветроэнергетической установки»  предназначен для проведения лабораторно-практических занятий в учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, для получения базовых и углубленных профессиональных знаний и навыков с сфере преобразования кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую энергию.

Технические характеристики

| Потребляемая мощность, В·А, не более | 500 |
| --- | --- |
| Электропитание: |  |
| от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением, В частота, Гц | 220 50 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Диапазон рабочих температур, ˚С | +10…+35 |
| Влажность, % | до 80 |
| Габаритные размеры, мм, не более длина высота ширина | 800 600 300 |
| Масса, кг, не более | 30 |
| Количество человек, которое одновременно и активно может работать на комплекте | 2 |

Технические требования

Комплект лабораторного оборудования «Модель ветроэнергетической установки» позволяет проводить исследование преобразования кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую.

Комплект выполнен в настольном исполнении, управление ручное.

Комплект лабораторного оборудования укомплектовывается кейсом, обеспечивающий удобное хранение и транспортировку.

Комплектность

1. Кейс для хранения комплекта – 1 шт.

Назначение

Кейс для хранения комплекта предназначен для удобного хранения комплекта, а также транспортировки.

Технические требования

Кейс для хранения комплекта имеет основание, выполненное из анодированных алюминиевых профилей, типов С1-141 и С1-041. Боковые панели моноблока выполнены из полистирола, толщиной 3 мм белого цвета (глянец). Задняя стенка моноблока выполнена из материала ПВХ, толщиной 5 мм белого цвета (матовый). Лицевая панель выполнена из алюминиевого композитного материала БИЛДЕКС, наполнитель полиэстер, цвет белый BL 9003, толщиной 3 мм. Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с помощью цветной УФ термопечати с полиуретановым прозрачным покрытием.

2. Модель источника ветра – 1 шт.

Назначение

Модель источника ветра предназначена для производства ветрового потока различной интенсивности.

Технические требования

Модель источника ветра представляет собой вентилятор с устройством управления питания.

3. Модель ветрогенератора – 1 шт.

Назначение

Модель ветрогенератора предназначена для моделирования работы генератора, применяемых в ветроэнергетических установках.

Технические требования

Модель ветрогенератора представляет собой электрическую машину постоянного тока с постоянными магнитами

4. Набор сменных ветровых турбин – 1 шт.

Назначение

Набор сменных ветровых турбин предназначен для исследования различного вида первичных двигателей, применяемых в ветроэнергетике.

Технические требования

Набор сменных ветровых турбин представляет собой комплект сменных турбин для ветрогенератора. В комплект входят:

- ветровая турбина, 4 лопасти			1 шт.

- ветровая турбина, 3 лопасти			1 шт.

- ветровая турбина, 2 лопасти			1 шт.

- ветровая турбина типа ротор Савониуса	1 шт.

5. Модель аэродинамической трубы – 1 шт.

Назначение

Модель аэродинамической трубы предназначена для проведения исследования работы ветрогенераторов в ламинарном потоке.

6. Базовый блок со сменными модулями – 1 шт.

Назначение

Базовый блок представляет собой устойчивое основание, но котором размещаются источник ветра, ветрогенератор, аэродинамическая труба и другие элементы установки.

Технические требования

Комплект сменных модулей состоит из:

- модуль потенциометра		1 шт.

- модуль светодиода			1 шт.

- модуль конденсатора			1 шт.

- модуль сопротивления		1 шт.

- модуль лампы				1 шт.

- модуль гудка				1 шт.

- модуль двигателя			1 шт.

7. Устройство для измерения скорости ветра – 1 шт.

Назначение

Устройство для измерения скорости ветра предназначено для измерения скорости потока воздуха.

Технические требования

Устройство для измерения скорости ветра представляет собой переносной анемометр, позволяющий измерять скорость ветра в нужном месте.

8. Мультиметр – 1 шт.

Модуль «Мультиметр» предназначен для измерения электрических величин: токов и напряжений постоянного и переменного тока, сопротивления.

Технические характеристики

| Разрядность ЖК дисплея | 3 3/4 |
| --- | --- |
| Постоянное напряжение | 0.4/4/40/400/1000 В |
| Переменное напряжение | 0.4/4/40/400/1000 В |
| Постоянный ток | 400мкА/4 мА/40мА/400 мА/10 А |
| Переменный ток | 400мкА/4 мА/40мА/400 мА/10 А |
| Сопротивление | 400 Ом/4 кОм/40 кОм/ 400кОм/4МОм40/ МОм |
| Прозвонка | есть |
| Диапазон частот по переменному току | 40…400 Гц |

9. Набор аксессуаров и документов – 1 шт.

9.1 Комплект соединительных проводов и сетевых шнуров – 1 шт.

Комплект представляет собой минимальный набор соединительных проводов и сетевых шнуров, необходимых для выполнения базовых экспериментов.

9.2 Паспорт – 1 шт.

Паспорт – основной документ, определяющий название, состав комплекта, а также гарантийные обязательства.

9.3 Техническое описание оборудование – 1 шт.

Техническое описание оборудования - это комплект сопроводительной документации стенда с подробным описанием основных технических характеристик стенда.

9.4 Мультимедийная методика – 1 шт.

Мультимедийная методика представляет собой учебный фильм с подробным описанием оборудования, а также краткой демонстрацией выполнения основных экспериментов.

9.5 Руководство по выполнению базовых экспериментов.

Руководство должно включать краткие теоретические сведения, а также подробный порядок выполнения лабораторных работ:

1. Изучение модели ветроэнергетической установки с различными ветровыми турбинами в режиме холостого хода при фиксированной скорости ветра.

2. Изучение модели ветроэнергетической установки с различными ветровыми турбинами в режиме холостого хода при переменной скорости ветра.

3. Изучение модели ветроэнергетической установки с различными ветровыми турбинами, работающей на постоянную нагрузку, при фиксированной скорости ветра.

4. Изучение модели ветроэнергетической установки с различными ветровыми турбинами, работающей на постоянную нагрузку, при переменной скорости ветра.

5. Анализ скорости ветра до и после ветровой турбины.

6. Изучение процесса накопления энергии.

7. Изучение процесса преобразования кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в энергию света.

8. Изучение процесса преобразования кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в энергию звука.

9. Изучение процесса преобразования кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в механическую энергию.