ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Комплект лабораторного оборудования

«Рабочее место электромонтажника»

исполнение стендовое, монтажная панель

## Назначение

Комплект лабораторного оборудования «Рабочее место электромонтажника» предназначен для проведения лабораторно-практических занятий в учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, для получения базовых и углубленных профессиональных знаний и навыков.

## Технические характеристики

| Потребляемая мощность, В·А, не более | 500 |
| --- | --- |
| Электропитание: от трехфазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением, В частота, Гц | 380 50 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Диапазон рабочих температур, ˚С | +10…+35 |
| Влажность, % | до 80 |
| Габаритные размеры, мм, не более длина (по фронту) ширина (ортогонально фронту) высота | 1200 700 1600 |
| Масса, кг, не более | 150 |
| Количество человек, которое одновременно и активно может работать на комплекте | 2 |

Технические требования

Комплект лабораторного оборудования «Рабочее место электромонтажника» выполнен в стендовом исполнении, монтажная панель.

Комплект представляет собой два независимых и самодостаточных  рабочих места электромонтажника.

Лабораторный стол  оснащен выдвижными ящиками.

Конструкция комплекта обеспечивает возможность подключения внешних модулей и измерительных приборов.

Комплектность

1. Лабораторный стол – 1 шт.

Назначение

Лабораторный стол предназначен для выполнения электромонтажных работ.

Технические требования

Лабораторный стол состоит из основания и столешницы. Основание стола представляет собой сварную конструкцию, выполненную из металлического профиля 20×20×2, покрытого порошковой краской RAL 7035. Основание укомплектовывается упорами типа «Колесо» с установочной площадкой 60×60 мм и диаметром колеса 50 мм.  На основании лабораторного стола жестко закреплена столешница, которая выполнена из диэлектрического материала. Лабораторный стол оснащен выдвижными ящиками для хранения технической документации и аксессуаров.

2. Модуль «Питание» - 2 шт.

Назначение

Модуль «Питание» предназначен для ввода трехфазного напряжения 380 В, защиты от коротких замыканий в элементах стенда, а также подачи напряжений питания к отдельным модулям стенда.

Технические характеристики

| Ток утечки, мА | 30 |
| --- | --- |
| Ток защиты, А | 16 |

Технические требования

Модуль питания включает в себя вводной дифференциальный автомат, индикатор фаз, кнопочный пост управления Вкл/Выкл с магнитным пускателем, кнопку аварийного отключения.

3. Модуль «Однофазное и трехфазное питание» - 2 шт.

Назначение

Модуль «Однофазное и трехфазное питание» предназначен для подачи однофазного и трехфазного напряжений к элементам электромонтажных схем.

Технические требования

Модуль «Однофазное и трехфазное питание» представляет собой набор защищенных гнезд для вывода однофазного и трехфазного напряжений. Модуль оснащен светодиодной индикацией.

4. Модуль «Однофазная и трехфазная розетки» - 2 шт.

Назначение

Модуль «Однофазные и трехфазные розетки» предназначен для подключения сторонних однофазных и трехфазных потребителей.

Технические требования

Модуль «Однофазные и трехфазные розетки» представляет собой набор двух однофазных и одной трехфазной розеток.

5 Цифровой трехфазный ваттметр – 2 шт.

Назначение

Цифровой трехфазный ваттметр предназначен для измерения напряжения, тока и  активной мощности в каждой фазе трехфазного напряжения.

Технические характеристики

| Точность измерения напряжения, В. | 0,1 |
| --- | --- |
| Точность измерения тока, А | 0,01 |
| Точность измерения мощности, Вт | 1 |
| Максимальная частота входного сигнала, кГц | 1 |
| Время интеграции, с | 0,5 |
| Диапазон измерения напряжения, В | 0…600 |
| Диапазон измерения тока, А | 0…10 |

Технические требования

Наличие графического ЖК дисплея для цифровой индикации среднеквадратичных значений напряжения и тока, а также значения потребляемой активной мощности и коэффициента мощности для каждой фазы.

Ваттметр позволяет измерять как переменное, так и постоянное напряжение и ток.

6. Монтажная панель – 1 шт.

Назначение

Монтажная панель предназначена для фиксации элементов монтажной схемы, электроустановочных изделий.

Технические требования

Монтажная панель имеет перфорированный стальной лист, покрытый порошковой краской.

7. Минимальный набор электроустановочных изделий – 1 шт.

Назначение

Минимальный набор электроустановочных изделий предназначен для реализации электромонтажных схем.

Технические требования

В минимальный набор электроустановочных изделий представлен в таблице:

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Нулевая шина | 1 шт. |
| Клемная колодка | 1 шт. |
| Динрейка | 1 шт. |

8. Паяльная станция – 1 шт.

9. Комплект соединительных проводов и сетевых шнуров – 1 шт.

Назначение

Комплект соединительных проводов и сетевых шнуров предназначен для реализации электрических схем.

10. Набор аксессуаров и документов – 1 шт.

10.1 Паспорт – 1 шт.

Паспорт – основной документ, определяющий название, состав комплекта, а также гарантийные обязательства.

10.2 Техническое описание оборудование – 1 шт.

Техническое описание оборудования - это комплект сопроводительной документации стенда с подробным описанием основных технических характеристик стенда.

10.3 Мультимедийная методика – 1 шт.

Мультимедийная методика представляет собой учебный фильм с подробным описанием оборудования, а также краткой демонстрацией выполнения основных экспериментов.